terug

Afdrukken

# Krups EA8250 reparatie-Sluit af bij koffiestart

Geschreven door: Bob G am Vrijdag, 06. Oktober 2023, 16:15 Uhr

Krups EA-8250 schakelt abrupt uit bij het starten van koffiezetten, heet water of stoom.

Dit gebeurde ongeveer 4 keer in 3 maanden. De machine start normaal en het scherm geeft aan dat hij klaar is om te zetten. Wanneer ik mijn koffiesoort selecteer, schakelt de machine abrupt uit. Dit gebeurt ook als ik op stoom of heet water druk.

Feiten:

1. Wat lijkt te werken: Pomp, Maalwerk, alle draden aangesloten, alle slangetjes aangesloten juiste filter regelmatig vervangen.

2 Werkzaamheden in het afgelopen jaar: Afdichtingen vervangen, Nieuwe Pomp, Nieuwe Grinder, Nieuwe Zuiger.

3 Mijn Schoonmaak schema is: Dagelijks lade, puckbak en bak gereinigd. Maandelijks:1e dag van de maand machine reinigen met Krups reinigingstabletten. 15e dag van de maand 30% azijn 70% water gebruikt in reinigingscyclus. (zeer zacht water in mijn omgeving. Ik gebruik geen waterontharder)

Wat ik heb gecontroleerd: Thermische zekering werkt, stopcontact heeft stroom (20amp), juiste spanning en 60hz (USA). Thermisch blokelement aardt niet. Gecontroleerd met Ohm-meter, elk voedingscontact aan massa. Verwarmingselement geeft stroom door. Verwarmingselement 11,5 ohm weerstand.

Gedachten tot nu toe: het apparaat schakelt uit als er een zeer hoge stroomafname nodig is. Dit is een eenvoudige machine, aangezien hij start en uitvalt bij de hoogste vraag en het verwarmingselement niet aardt, verwacht ik dat er een probleem is op de printplaat. waarschijnlijk een condensator. Ik heb de condensatoren visueel gecontroleerd, geen ervan was opgezwollen of zichtbaar lek.

Ik ben geen professional. Ik ben in staat om elektronica te repareren en op basis van mijn ervaring denk ik dat dit een probleem is met de printplaat. Ik wil geen onderdelen kopen die ik niet nodig heb.

Enig idee wat ik nog meer zou moeten controleren? Ik zit vast.

Geschreven door: BobG am Donderdag, 12. Oktober 2023, 22:59 Uhr

Krekels. . . Ik denk dat ik er alleen voor sta. Als ik het kan oplossen, zal ik proberen de oplossing te posten. Ik dacht dat er hier hulp zou zijn.

Koffiemachines.org > Krups > Krups EA8250 reparatie-Sluit af bij koffiestart

#### www.koffiemachines.org

terug

Afdrukken